## Slide 1: PowerPoint 19: Gwresogi hydronig rhan 4
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn trafod y gwahaniaethau rhwng systemau gwresogi awyrdwll agored a systemau wedi’u selio.
1.6 Mathau a nodweddion cynllun systemau gwresogi.

## Slide 3: Cwrs gloywi cyflym
Tasg: Gadewch i ni ddechrau drwy fraslunio system wresogi awyrdwll agored syml. Dylech gynnwys y prif gydrannau sydd eu hangen i lenwi a chadw’r system yn ddiogel.
Efallai eich bod wedi lluniadu rhywbeth tebyg i hyn. System ddomestig fach yw hon, ond – fel rydym wedi’i drafod – mae’r egwyddorion yr un fath ar systemau domestig ac ar rai masnachol.
Pibell awyr 22mm
Seston gyflenwi ac ehangu
Boeler

## Slide 4: Cwrs gloywi cyflym: rolau’r prif gydrannau mewn system awyrdwll agored
Seston gyflenwi ac ehangu: Mae’n rhoi pwysau statig yn y system, yn cadw’r system yn llawn pan fo angen ac yn cynnig lle i ehangu wrth i’r dŵr gynhesu.
Pibell awyr agored: Mae’n cadw’r system ar bwysedd atmosfferig, yn gadael i aer gael ei dynnu ac mae’n awyrdwll ddiogelwch ar gyfer pwysedd dros ben.
Pibell gyflenwi ac ehangu dŵr oer: Mae’n caniatáu i ddŵr fynd i mewn i’r system ac yn caniatáu i’r ehangiad gyrraedd y seston gyflenwi ac ehangu wrth i’r dŵr gynhesu.

## Slide 5: System wresogi wedi’i selio
Systemau gwresogi wedi’u selio yw’r rhai heb seston gyflenwi ac ehangu.
Maent yn cael eu llenwi â dŵr yn uniongyrchol o’r prif gyflenwad dŵr oer drwy ddolen lenwi dros dro.
Mae lle i’r dŵr ehangu drwy ddefnyddio cynhwysydd ehangu ac mae falf lleddfu pwysedd yn cymryd lle’r awyrdwll agored.
Pwysedd arferol y system yw oddeutu 1 bar.
Gellir selio unrhyw system wresogi wedi’i phwmpio’n llawn, boed yn systemau diwydiannol a masnachol ar raddfa fawr neu’n systemau bach domestig. Yn wir, system wedi’i selio yw boeler cyfun.

## Slide 6: Rolau’r cydrannau – cymhariaeth
Nid oes seston gyflenwi ac ehangu ac awyrdwll agored mewn system pwysedd uchel wedi’i selio. Dewch i weld beth sy’n cymryd lle’r rolau hyn.
Mae unrhyw bwysedd gormodol yn cael ei ryddhau nawr gan falf leddfu pwysedd yn hytrach na’r bibell awyr agored.
Mae’r pwysedd pen yn cael ei achosi nawr gan bwysedd y brif bibelli drwy ddolen lenwi. Mae hyn hefyd yn disodli’r bibell gyflenwad oer.
Pibell awyrdwll agored
Nid yw’r estyniad bellach yn cael ei ddefnyddio yn y seston gyflenwi ac ehangu, ac mae darpariaeth ar ei gyfer yn y cynhwysydd ehangu yn lle hynny.

## Slide 7: System wedi’i selio – cynhwysydd ehangu
Dŵr poeth yn ehangu gan gynyddu pwysedd y system
Falf bwysedd math Schrader ar gyfer gwirio ac ychwanegu at wefr yr aer
Pwynt cyswllt sgriw edau gwrywaidd â system gwres canolog
Dŵr oer ar bwysedd 1 bar
Aer ar bwysedd 1 bar
Aer ar bwysedd 1 bar
1. Pan nad oes dŵr yn y system, mae’r diaffram yn cael ei bwyso yn erbyn wal y cynhwysydd ehangu drwy wefr yr aer ynddi.
1. Wrth i’r system gynhesu, mae’r dŵr yn ehangu ac yn gwthio ymhellach i’r cynhwysydd ehangu gan gynyddu’r gwasgedd i tua 1.5 bar a chywasgu gwefr aer y tu ôl i’r diaffram i
1.5 bar.
2. Pan fydd y system yn cael ei llenwi â dŵr oer, mae’r dŵr yn gwthio, gan gywasgu rhywfaint ar y diaffram. Mae pwysedd y dŵr yn cael ei godi i fyny i 1 bar

## Slide 8: System wedi’i selio – gyda chynhwysydd ehangu allanol
Mae’r system ddomestig hon yn cael ei llenwi gan bwysedd y prif gyflenwad drwy ddolen lenwi dros dro, y dylid ei ddatgysylltu ar ôl ei llenwi.
Cynhwysydd ehangu
Mesurydd pwysedd
Falf ryddhau pwysedd
Canolfan wifro
Rhaglennydd
Dolen lenwi dros dro gyda threfniant falf archwilio ddwbl

## Slide 9: System wedi'i selio – boeleri cyfun
Dangosir y boeler cyfun hwn gyda dolen lenwi allanol, ond mae gan rai systemau mewnol. Gallwch weld bod y cynhwysydd ehangu wedi’i osod tu mewn i’r boeler.
Thermostat ystafell
Cloc amser
Y prif gyflenwad dŵr oer
Cynhwysydd ehangu Boeler Cyfun
Falf ryddhau pwysedd a phibell ollwng
Llif gwres
Cyflenwad dŵr poeth
Dolen lenwi
Pibell ddychwelyd gwres

## Slide 10: Systemau masnachol wedi’u selio
Mae angen pwyseddau a allai fod yn uwch ar systemau mwy i gynnal lefel y dŵr hyn yn wastad ar ei lefelau uchaf. Felly, mae ‘unedau cynyddu pwysedd’ yn cael eu ffitio arnynt yn aml.
Defnyddir pympiau i wthio dŵr i mewn i’r system i gyrraedd y pwysedd angenrheidiol
Defnyddio seston i ‘dorri’ y prif gyflenwad dŵr oddi wrth ddŵr y system sy’n bwydo’r pympiau
Mewnfa’r prif gyflenwad dŵr oer
Gollyngfa orlifo'r seston
Gollyngfeydd pwysedd uchel i’r system
Rheolyddion electronig

## Slide 11: Systemau masnachol wedi’u selio
Mae angen llawer mwy o gynwysyddion ehangu ar gyfer systemau diwydiannol a masnachol mwy. Po fwyaf o ddŵr sydd yn y system, y mwyaf o ehangu sy’n digwydd!
Mae dŵr system o’r system wresogi yn cael ei gymryd yn rhan uchaf y cynhwysydd.
Mae’r diaffram rwber yn gwahanu’r dŵr oddi wrth yr adran nwy ac yn caniatáu iddo ehangu.
Mae pwysedd aer neu nitrogen yn cael ei gynyddu yn yr adran isaf, sy’n caniatáu i’r diaffram ehangu i mewn iddo.

## Slide 12: Systemau tymheredd uchel
Gall rhai systemau gwresogi ac awyru weithredu ar dymheredd o dros 1500C. Mae hyn yn golygu bod y dŵr yn dal i fod yn ddŵr ar y tymheredd hwnnw! A oes unrhyw un yn gwybod sut mae hyn yn bosibl?
Drwy gynyddu pwysedd! Mae berwbwynt dŵr yn cynyddu wrth i’r pwysedd gynyddu.
Er enghraifft, os yw pwysedd dŵr mewn cynhwysydd yn cael ei godi i 5 bar (5 x pwysedd atmosfferig), mae berwbwynt y dŵr hwnnw’n codi i oddeutu 1500C.
Mae rhai systemau gwresogi mawr a phrosesau diwydiannol yn defnyddio’r egwyddor hon er mwyn rhoi mwy o ynni gwres yn y dŵr. Gwneir hyn drwy ddefnyddio unedau cynyddu pwysedd a rheolaethau perthnasol.

## Slide 13
Unrhyw gwestiynau?