## Slide 1: PowerPoint 5: Dyfeisiau, clipiau a bracedi gosod cyffredin
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon byddwn yn dysgu am ddulliau eraill sydd ar gael i uniadu pibellau copr:
2.1 Gwaith ym masnach grefft y galwedigaethau BSE
2.2 Sut i ddewis a defnyddio offer llaw ac offer pŵer yn ddiogel.
2.4 Y mathau o glipiau a bracedi a ddefnyddir mewn BSE.
2.6 Dyfeisiau gosod cyffredin ar gyfer pibellau
3.1 Sut i fesur a marcio ar gyfer gosodion i bibellau a chydrannau plymio a gwresogi

## Slide 3: Dyfeisiau gosod – sgriwiau
Mae sawl math o sgriwiau ar gael ar gyfer gwahanol ddefnyddiau:
gwrthsoddedig
pen croes
pozidrive
gwrthsoddedig wedi'i godi
pen crwn
drych
coets
Sglodfwrdd.
Mae modd gwneud sgriwiau o ddur, dur gwrthstaen neu bres, ac mae amrywiaeth o wahanol bennau sgriwiau.
Gellir eu gorchuddio â’u diogelu gydag ataliwr cyrydiad fel sinc llachar a gorchudd du Japan.
Caiff sgriwiau eu pennu yn ôl eu hyd mewn milimetrau neu fodfeddi, a’u trwch.
trwch
hyd

## Slide 4: Deunyddiau ac arwynebau
Brics Gorffeniad allanol, anwastad a chaled yn gyffredinol.
Blociau
Adeiledd mewnol cudd (y ffics cyntaf). Wedi’i blastro neu ei rendro.
Pren Estyll neu orffeniad leinin yn aml.
Stydiau
Cuddiwyd â bwrdd plastr ar ôl y ffics cyntaf
Bwrdd plastr Gorffeniad adeiledd meddal sydd angen ei beintio.
Teils
Gorffeniad caled ac addurnol i ystafelloedd ymolchi, toiledau, ceginau a lloriau.

## Slide 5: Sgriwiau cyffredin
Mae technolegau gosod newydd yn cael eu datblygu drwy’r amser, edrychwch ar y gosodion gwaith maen yma!
 | Sgriw wrthsoddedig – Defnyddir ar gyfer gwaith cyffredinol. Mae’r pen yn suddo’n blwm ag arwyneb y pren neu ychydig o dan arwyneb y pren. Mae angen sgriwdreifer gyda llafn fflat.
 | Sgriw pen croes/Pozidrive (math gwrthsoddedig) – Defnyddir ar gyfer gwaith cyffredinol ac mae ei ymddangosiad yn debyg iawn i sgriw wrthsoddedig, ond mae angen sgriwdreifer pen croes. Mae hyn yn sicrhau nad yw’r sgriwdreifer yn llithro allan o ben y sgriw. Delfrydol ar gyfer clipiau pibellau.
 | Sgriw wrthsoddedig wedi’i chodi – Defnyddir i osod ffitiadau addurniadol gyda thyllau gwrthsoddedig. Mae’r pen wedi’i gynllunio i fod yn weladwy.
 | Sgriw pen crwn – Defnyddir ar gyfer gosod clipiau cyfrwy copr.
 | Sgriw drych – Defnyddir ar gyfer gosod drychau a ffitiadau ystafell ymolchi fel paneli bath. Mae’r cap crôm yn mynd ar ben y sgriw er mwyn ei chuddio.
 | Sgriwiau coets – Mae’r rhain fel arfer yn dod gyda phlygiau wal pwrpasol. Maent yn cael eu defnyddio i drwsio cyfarpar trwm fel boeleri. Gellir eu tynhau â sbaner ond mae gan rai bennau sgriw Pozidriv.
 | Sgriw sglodfwrdd – Defnyddir i ddiogelu sglodfwrdd a ffibrfwrdd dwysedd canolig (MDF). Mae gwahanol fathau o bennau ar gael.

## Slide 6: Pennau sgriwiau
Llafn fflat I’w ddefnyddio gyda sgriwiau wedi’u slotio. Dylid gofalu bod maint y llafn yn gywir ar gyfer slot y sgriw. | 
Pen Phillips Cafodd ei ddylunio’n wreiddiol yn y 1930au i’w wthio allan o ben y sgriw yn fwriadol er mwyn atal gordynhau. | 
Pen poziriv Mae’n debyg i’r pen Phillips ond mae ganddo siâp seren wyth pwynt er mwyn cynnig gwell gafael. Ddim yn gydnaws â sgriwiau Phillips. | 
Pen seren Nid yw’n cael ei ddefnyddio’n aml, heb law am offer a gosodiadau arbenigol. Maent hefyd yn cael eu galw’n sgriwdreifers Torx. | 
Pen hecsagon (Allwedd Allen) Yn cael eu defnyddio yn y diwydiant nwy yn bennaf er mwyn cynnal a chadw a gosod offer. | 

## Slide 7: Gosodion a chydrannau – gosodion bwrdd plastr
Plwg wal plastig sy’n ehangu
Gosodiad ceudod metel sy’n ehangu
Gosodiad toglo â sbring
Gosodiad hunan-dorri (sgriw hunandapio)

## Slide 8: Gosodion a chydrannau – gosodion gwaith maen
Bollt wal
Bollt wal hunandapio
Set folltau basn Fischer

## Slide 9: Gosodion a chydrannau – plygiau wal safonol
Plygiau wal plastig safonol
Plygiau melyn: maint y bit dril = 5mm, trwch y sgriw = 6–8
Plygiau coch: maint y bit dril = 6mm, trwch y sgriw ac 8–10
Plygiau brown: maint y bit dril = 7mm, trwch y sgriw = 10–14

## Slide 10: Clipiau a bracedi pibellau – Defnydd domestig
Clip hoelen
Clip gwthio unigol a dwbl
Clo un a dau glip
Clip cyfrwy copr unigol
Clip bwrdd ysgol pres ag un stamp
Clip bwrdd ysgol gydag un cast
Clip modrwy Munsen pres (gellir ei addasu)

## Slide 11
Modrwy Munsen a phlât cefn haearn posib ei siapio
Clip bwrdd ysgol haearn posib ei siapio
Braced wasgu ddur
Braced ddur gyda leinin rwber
Braced wasgu ddur gyda bloc ffenolig
Clipiau a bracedi pibellau – Diwydiannol a Masnachol

## Slide 12: Systemau cynnal pibell ddur
Mae amrywiaeth eang o gwmnïau yn creu systemau cynnal a bracedi dur sy’n gweithio’n dda gyda bracedi bach a systemau bracedi gyda rhodenni sgriwio.
Cymerwch gip ar y fideos hyn:
Braced Trapîs
Bracedi wedi’u hongian o fachyn crog

## Slide 13
Unrhyw gwestiynau?