## Slide 1: PowerPoint 20: Gwresogi hydronig rhan 5
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar osodiadau systemau gwresogi diwydiannol a masnachol a rhai o’r dulliau a ddefnyddir i osod systemau gwresogi ar raddfa fwy.
1.6 Mathau a nodweddion cynllun systemau gwresogi.

## Slide 3: Systemau gwresogi diwydiannol a masnachol
Felly beth yw’r gwahaniaeth rhwng system ddomestig a systemau diwydiannol a masnachol?
Syml – y raddfa yw’r gwahaniaeth mwyaf.
Mae maint y dŵr, y pwysedd a’r mewnbwn gwres sydd eu hangen ar gyfer adeiladau ar raddfa fawr yn golygu y gallai fod angen ystyried gwahanol strategaethau.
Mae’r parthau lluosog mewn adeiladau mawr yn golygu bod angen systemau rheoli mwy cymhleth ac efallai y bydd angen mwy nag un gylched ar gyfer gwahanol rannau o’r adeilad.
Gall yr allyrwyr gwres (y byddwn yn eu trafod mewn sesiynau diweddarach) fod yn wahanol.
Ond ... cofiwch, mae egwyddor LTHW Dŵr Poeth Tymheredd Isel (LTHW) a systemau gwresogi hydronig yn aros yr un fath, gall systemau domestig a rhai diwydiannol a masnachol fod ag awyrdwll neu wedi eu selio gyda phwysedd.

## Slide 4: Systemau Dŵr Poeth Tymheredd Isel (LTHW)
Mae’r term gwres canolog yn tueddu i gael ei ddisodli gan y term LTHW wrth drafod dosbarthiad gwres drwy bibellau mewn adeiladau masnachol.
Defnyddir LTHW (systemau gwresogi hydronig sy’n gweithredu o dan 1000C) ar gyfer:
Gwresogi gofod i reiddiaduron ac amryw o allyrwyr gwres
Cyflenwi gwres i systemau awyru fel Unedau Trin Aer (AHUs)
Darparu gwres i gynhyrchu dŵr poeth drwy gyfnewid ei wres i gyfnewidydd gwres (caloriffydd)
Mewn systemau ar raddfa fwy (fel ysbytai) a systemau diwydiannol – gellir hefyd defnyddio MTHW (1000C–1200C) a HTHW (1500C a mwy).

## Slide 5: Systemau diwydiannol a masnachol – graddfa
Mae systemau diwydiannol a masnachol yn cynnwys llawer iawn o ddŵr ac mae angen iddynt allu cynhyrchu llawer iawn o wres. Felly, mae angen i’r boeler fod yn fwy. Gall hyn fod yn un neu ddau o foeleri mawr neu fwy nag un boeler llai wedi’u cysylltu â’i gilydd i weithio mewn trefn, a gelwir rhain yn foeleri modiwlaidd.
Pâr o foeleri masnachol ‘drafft wedi’i orfodi’.
Trefniant boeler modiwlaidd.

## Slide 6: Systemau diwydiannol a masnachol – graddfa
Mesurir pŵer (neu gynnyrch) boeler mewn cilowatau (kW)
Fel arfer, bydd cyfradd boeler domestig rhwng 25 a 30 kW.
Fel arfer, mae cyfradd boeleri diwydiannol a masnachol yn 70kW neu fwy, ac mae cyfradd rhai boeleri dros mW ... mae hynny'n 1000 kW!
Mae’r boeler yn fwy, ac felly hefyd:
Y cyflenwad tanwydd
Y pibellau dosbarthu
Yr allyrwyr gwres

## Slide 7: Systemau diwydiannol a masnachol - parthau
Gall creu parthau i system fod yn gymhleth felly gadewch i ni edrych ar yr egwyddor ... dychmygwch adeilad ysgol fawr.
Gall un rhan o’r ysgol fod yn gynhesach nag un arall oherwydd bod mwy o haul arni neu gan ei bod yn nes at gegin.
Dylid rheoli’r gwres yn y parthau hyn er mwyn osgoi gwastraffu gwres drwy roi’r un faint i bob ardal – er efallai na fydd angen rhywfaint ohono.
Un dull cyffredin o reoli hyn yw drwy ddefnyddio cylchedau llif a dychwelyd lluosog o ystafell y boeler. Gadewch i ni weld.

## Slide 8: Systemau diwydiannol a masnachol - parthau
Mae’r boeleri modiwlaidd hyn wedi’u cysylltu â ‘phibell ben colled isel’
Defnyddir y bibell ben i ganiatáu mwy nag un cysylltiad â gwahanol gylchedau – yn y system hon, gallwch weld bod pibell ben wedi’i chysylltu â dau barth, pob un yn cael ei reoli gan ei falf tri-porth ei hun
Pwmp gwthio’r boeler yn symud dŵr o foeleri i’r bibell ben
Falf tri-porth yn rheoli’r gwres ym mhob ardal
Allbwn gwres yn ardal 1 i reiddiaduron neu fath arall o allyrrydd gwres
Allbwn gwres yn ardal 2 i reiddiaduron neu fath arall o allyrrydd gwres
Defnyddio pympiau cylched tymheredd amrywiol i symud dŵr o amgylch pob cylched unigol

## Slide 9: Systemau diwydiannol a masnachol – pibellau pen colled isel
Pibell nwy
Pibell ben colled isel
Pwmp wedi’i osod ar y pibellau dychwelyd

## Slide 10: Rhag-saernïo
Ar osodiadau diwydiannol a masnachol mawr, mae’n gyffredin saernïo adrannau o bibellau oddi ar y safle.
Nid yw gwaith poeth fel weldio, sodro a phres-sodro yn cael digwydd ar amryw o safleoedd.
Felly, maent yn cael eu cynhyrchu oddi ar y safle ac yn cael eu cludo i’r safle cyn eu gosod yn eu lle.
Adran o bibellau gwresogi wedi’i rhag-saernïo.

## Slide 11: Rhag-saernïo
Roedd y rhan hon o’r gwaith o osod ystafell boeler masnachol wedi’i rhag-saernïo yn llawn mewn uned saernïo oddi ar y safle.
Ar ôl eu cwblhau a’u profi, tynnwyd y bolltau o bob adran a chawsant eu cludo i’r safle i’w gosod yn eu lle.

## Slide 12
Unrhyw gwestiynau?