## Slide 1: PowerPoint 2: Pibellau copr ac uniadau rhan 1.
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon byddwn yn dysgu am raddau’r pibellau copr a ddefnyddir mewn BSE a rhai o’r dulliau a ddefnyddir i’w huno:
2.1 Gwaith ym masnach grefft y galwedigaethau BSE
2.2 Sut i ddewis a defnyddio offer llaw ac offer pŵer yn ddiogel.
2.3 Deunyddiau pibellau a’r meintiau a ddefnyddir mewn BSE
2.5 Y mathau o ffitiadau a ddefnyddir mewn BSE

## Slide 3: Graddau pibellau copr
Tyllfedd bach iawn/micro-dyllfedd: 6, 8, 10mm
Tyllfedd bach: 12, 15, 22mm
Tyllfedd mawr: 28mm a mwy
Pan fydd copr yn cael ei brynu, gellir prynu’r copr rhannol galed R250 mewn darnau syth 3m neu 6m. Mae copr trychfedd bychan meddal R220 yn cael ei brynu mewn coiliau o naill ai 10m neu 50m.
Hen BS2871 | Newydd BSEN1057 | Math | Diamedrau (mm)
Tabl W | R220 | Micro-dyllfedd mewn coil (gwresogi) | 6, 8, 10
Tabl X | R250 | Darn syth rhannol galed | 15–54 domestig darnau 6, 3, 2, 1 metr
Tabl Y | R220 | Coiliau wedi’u caledu i’w gosod o dan y ddaear | 15–22 tanddaearol, darn 25 metr
Tabl Z | (R290) | Waliau tenau caled | Ddim ar gael yn aml bellach

## Slide 4: Graddau pibellau copr
 | Nwy (naturiol)
 | Dŵr (arall)
 | Gwres Canolog
 | Dŵr (Iach)
 | Crôm addurnol
Mae diogelu pibellau copr yn bwysig mewn ardaloedd agored i niwed a gellir ei gyflawni drwy lapio gyda thâp denso neu drwy ddefnyddio pibell gopr wedi’i lapio mewn ffatri. Mae copr yn fwyaf agored i niwed pan gaiff ei osod mewn lloriau concrit a phan fydd yn dod allan o’r llawr.
Mae rhai pibellau copr yn cael eu cynhyrchu â haen amddiffynnol i ddiogelu rhag cyrydiad. Yn yr achos hwn, mae modd defnyddio cod lliw fel y dangosir isod:
Notes: Edrychwch ar wefan Yorkshire Copper yma i gael rhagor o wybodaeth.

## Slide 5: Uniadu pibellau copr - uniadau cywasgu
Math A: ffitiad na ellir ei drin
Mae angen torri’r darn o bibell yn sgwâr a thynnu’r ymyl garw.
Mae’r ffitiad yn cael ei osod gydag olif a’i dynhau gyda sbaner y gellir ei addasu.
Addas ar gyfer pibellau plastig a chopr rhannol galed pwysedd uchel.
Nyten ôl Modrwy gywasgu Corff y ffitiad Tiwb

## Slide 6: Uniadu pibellau copr - uniadau cywasgu
Mae ffitiadau ar gael mewn amrywiaeth o drefniadau a gogwyddau ar gyfer pob math o uniad gan gynnwys:
Penelinoedd – 90 a 45 gradd
Cysylltwyr T – rhai cyfartal a lleihau
Cyplwyr a socedi ar gyfer uniadau syth
Lleihawyr – lleihawyr mewnol ac allanol er mwyn newid diamedr y bibell
Capiau a phlygiau pen – i wneud pibellau agored yn ddiogel
Penelinoedd Cysylltwyr T Cwplwyr Lleihawyr Capiau pen

## Slide 7: Uniadu pibellau copr - uniadau cywasgu
Math B: ffitiadau y gellir eu trin
Angen trin pen y bibell gan ddefnyddio offeryn dolennu.
Mae’n llawer cryfach na ffitiadau Math A ac nid yw’n bosibl eu tynnu ar wahân.
Defnyddir yn bennaf ar gyfer pibellau gwasgedd uchel a rhai o dan y ddaear.
Tiwb Pen tiwb wedi’i ddolennu Addasydd Corff y ffitiad Tiwb
Offeryn dolennu neu ddrifft

## Slide 8: Uniadu pibellau copr - uniadau cywasgu
Math B: ffitiadau y gellir eu trin
Cam 1 – Torri a llyfnhau ymylon y bibell. Llithrwch y nyten gywasgu a’r fodrwy gydadferol dros y tiwb ac agor y pen.
Cam 2 – Rhowch ben paralel y darn addasu yn y soced ffitio a gosod y pen o’r tiwb copr a agorwyd dros wyneb y darn addasu sydd wedi’i dapro.
Cam 3 – Sgriwiwch y nyten gywasgu a’r fodrwy ar gorff yn ffitiad â llaw ac wedyn ei thynhau gyda sbaner. Dylai ei droi’n llawn unwaith fod yn ddigon.

## Slide 9: Uniadu pibellau copr - uniadau push-fit
Mae’r cydrannau hyn yn cael eu cynhyrchu gan nifer o gynhyrchwyr ac mae gwahanol orffeniadau iddynt.
Modrwy fachu
Corff y ffitiad
Mewnosod y Tiwb
Modrwy O

## Slide 10: Uniadu pibellau copr – uniadau push-fit
Gellir ei ddefnyddio ar bibell blastig neu bibell gopr pwysedd uchel.
Rhaid i ben y bibell fod ag ongl sgwâr a heb ymyl garw.
Defnyddio llawes neu fewnosodiad i gynnal y bibell blastig.
Mae modrwy ‘O’ yn creu sêl sy’n dal dŵr.
Mae’r fodrwy fachu yn dal y bibell yn ei lle.
Gellir defnyddio gel silicon i helpu’r mewnosod (mae’r cynhyrchwyr yn cyflenwi ffitiadau sydd wedi’u hiro’n barod).
Efallai y bydd yn rhaid defnyddio allwedd neu offeryn rhyddhau i dynnu'r ffitiad.
Gellir ei ailddefnyddio.

## Slide 11: Uniadu pibellau copr – uniadau push-fit
Mae’r ffitiadau pres arddull ‘Tectite’ hyn hefyd yn rai push-fit ac yn
ddull mwy esthetig o uniadu pibellau copr drwy’r dull push-fit.

## Slide 12
Unrhyw gwestiynau?