## Slide 1: PowerPoint 21: Gwresogi hydronig rhan 6
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar systemau gwresogi ardal.
1.6 Mathau a nodweddion cynllun systemau gwresogi.
Felly beth yw system wresogi ardal? Cymerwch gip ar y fideo hwn!

## Slide 3: Gwresogi ardal
Mae’r ardal yn defnyddio gwres wedi’i gynhyrchu’n ganolog.
Mae’n cael ei ddarparu i gwsmeriaid diwydiannol a phreswyl, gan ddefnyddio naill ai stêm neu ddŵr poeth tymheredd uchel drwy rwydweithiau gwres.
Mae peipiau a ffosydd yn cludo rhwydweithiau o bibellau wedi’u hinswleiddio’n dda i adeiladau lle mae gwres yn cael ei drosglwyddo i systemau unigol drwy blatiau cyfnewid gwres.
Mae llywodraethau lleol yn buddsoddi mwy a mwy yn y math hwn o system i atal allyriadau carbon uchel, yn enwedig mewn ardaloedd trefol.

## Slide 4: Gwresogi ardal
Er mwyn ychwanegu at fantais amgylcheddol y systemau hyn, defnyddir gweithiau CHP (Gwres a Phŵer Cyfun) i gynhyrchu'r gwres fel sgil-gynnyrch y broses o gynhyrchu trydan.
Mae un ffynhonnell wres fawr sy’n rhedeg yn effeithlon iawn yn ganolog i wresogi ardal.
Mae’n well na bod gan bob adeilad rai llai ar wahân sy’n gweithredu’n llai effeithlon.
Mae hyn yn lleihau allyriadau CO2 yn gyffredinol ac yn arbed costau rhedeg!

## Slide 5: Gwresogi ardal
Trawsnewidydd
Cyfnewidydd gwres
Eiddo domestig
Gorsaf ddosbarthu drydanol
Cyflenwad pŵer
Llif
Pibell ddychwelyd
Dosbarthu gwasanaethau
Stac
Generadur
Panel rheoli
Tyrbin nwy
Cyflenwad nwy naturiol
Storfa thermol

## Slide 6: Gwresogi ardal
Mae’r dŵr cynradd gwasgedd uchel, tymheredd uchel a gynhyrchir yn y gwaith canolog yn trosglwyddo ei ynni o fewn Unedau Rhyngwyneb Gwres (HIU) o fewn eiddo unigol – fflatiau neu randai yn aml.

## Slide 7: Gwresogi ardal
Yna, mae amrywiaeth o ddulliau ‘gwahanu hydrolig’ ar gael, yma defnyddir platiau cyfnewid gwres (PHE) CH a HW ar gyfer pob cylched.

## Slide 8: Gwresogi ardal
Manteision:
Llai o CO2
Dim angen cyflenwad tanwydd o fewn eiddo
Delfrydol ar gyfer fflatiau a rhandai mewn ardaloedd trefol
Helpu’r llywodraeth i gyrraedd targedau gwyrdd
Llai o gostau cynnal a chadw yn yr eiddo (dim tanwydd)
Anfanteision:
Os bydd y gwaith canolog yn methu, bydd pob eiddo heb wres

## Slide 9
Unrhyw gwestiynau?