## Slide 1: PowerPoint 22: Gwresogi hydronig rhan 7
Cyflwyniad PowerPoint
Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

## Slide 2: Y sesiwn hon:
Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar yr amrywiaeth o allyrwyr gwres sydd ar gael ar gyfer defnyddiau domestig a diwydiannol a masnachol.
1.6 Mathau a nodweddion cynllun systemau gwresogi.
Beth yw allyrrydd gwres?
Yr allyrrydd gwres yw cydran olaf y system. Dyma’r rhan o’r system sy’n cyfnewid y gwres o’r dŵr yn y system wresogi hydronig i’r gofod y mae angen ei wresogi. Felly, mae’r Allyrrydd Gwres yn gyfnewidydd gwres sy’n addas ar gyfer y gofod penodol!
Gellir cyfnewid gwres drwy reiddio, darfudiad neu ddargludiad.

## Slide 3: Allyrrwyr gwres – rheiddiaduron panel
Dyma’r rheiddiaduron modern sydd mewn eiddo newydd sy’n cael eu hadeiladu.
Mae tua 70% o’r gwres yn cael ei ddarfudo, drwy’r esgyll sydd wedi’u weldio i gefn y rheiddiadur.
Maent yn cynhesu’r aer oer sy’n pasio drostynt, gan greu ceryntau darfudol. Mae rheiddiaduron heb esgyll yn dibynnu’n drwm ar wres wedi’i reiddio, sy’n gallu arwain at fannau oer yn yr ystafell.
Mae gwneuthurwyr yn argymell y dylid eu gosod o leiaf 150mm uwch ben y llawr, (yn dibynnu ar uchder y sgyrtin).
Panel sengl
Esgyll darfudyddion unigol un panel
Esgyll darfudyddion unigol â phanel dwbl
Esgyll darfudyddion dwbl â phanel dwbl

## Slide 4: Allyrrwyr gwres – rheiddiaduron panel
Sêm ar ei ben: ar gael yn eang; mae griliau pen ac ochr ar gael
Mae cynhyrchwyr yn darparu rheiddiaduron ar sawl gwahanol uchder: 300-900mm Maen nhw hefyd yn darparu gwahanol hydoedd o 400mm (gan gynyddu fesul 100mm).
Compact: dyma’r rhai mwyaf cyffredin, gyda griliau wedi’u gosod yn y ffatri
Rholyn ar ei ben: Y math lleiaf poblogaidd; math hŷn

## Slide 5: Allyrrwyr gwres – rheiddiaduron panel
Mae’r rheiddiaduron yn cael eu cysylltu â’r pibellau mewn sawl ffordd:
TBOE: Pen – Gwaelod – Bob Pen. Dyma’r ffordd fwyaf effeithlon o osod pibellau i reiddiaduron. Nid yw’n cael ei argymell ar gyfer cysylltiadau copr, ond mae’n iawn ar gyfer LCS.
BBOE: Gwaelod – Gwaelod – Bob Pen. Dyma’r dull arferol a mwyaf cyffredin o osod pibellau mewn rheiddiaduron, gan nad oes llawer o bibellau yn y golwg.
TBSE: Pen – Gwaelod – Bob Pen. Pur anaml y gwelir hyn ac eithrio ar rai systemau un bibell.

## Slide 6: Allyrrwyr gwres – rheiddiaduron piler
Mae rheiddiaduron pileri wedi bod ar gael ers blynyddoedd lawer.
Fel mae’r enw’n awgrymu, maen nhw’n cynnwys pileri; po fwyaf o bileri sydd gan y gwresogydd, y mwyaf o wres fydd yn cael ei allyrru.
Maent yn cael eu defnyddio fwyfwy gyda systemau gwresogi modern, yn enwedig yn ystod gwaith adnewyddu cyfnodol.
Roedd y math hwn o reiddiadur yn cael ei osod mewn ysbytai hŷn yn aml ... allwch chi feddwl pam?
Oherwydd ei bod yn haws eu cadw’n lân o’u cymharu â rheiddiaduron math panel!

## Slide 7: Allyrrydd gwres – rheiddiaduron â thymheredd wyneb isel
Cafodd y rheiddiaduron hyn eu cynllunio’n wreiddiol ar gyfer y GIG, lle na allai tymheredd wyneb y rheiddiaduron fod uwch na 430C.
Cafodd hyn ei dderbyn wedyn gan feithrinfeydd, ysgolion cynradd a chartrefi i’r henoed, pobl anabl neu eiddil.
Mae’r HSE yn awgrymu na ddylai dyfeisiadau gwresogi fod yn boethach na 430C pan fydd y system yn gweithredu ar yr allbwn llawn y cafodd ei ddylunio ar ei gyfer.
Edrychwch ar y fideo hwn ar Osod LST

## Slide 8: Allyrwyr gwres - darfudydd ffan / Uned Coil Ffan (FCU)
Mae llawer o esgyll wedi’u cysylltu wrth gyfnewidydd gwres copr sydd wedi’u gosod mewn cas. Mae hyn yn caniatáu arwynebedd ychwanegol.
Gosodir ffan drydanol llif isel dan y cyfnewidydd gwres hwn, sy’n cael ei gweithredu gan y cyfnewidydd gwres sy’n cynhesu.
Gall yr allyrwyr hyn gynhesu ardaloedd mawr yn gyflym.
Ffan yn tynnu aer i mewn drwy hidlydd aer
Ffan trydanol yn symud aer dros y cyfnewidydd gwres
Cyfnewidydd gwres yn trosglwyddo gwres o ddŵr i’r aer
Gadael aer cynnes allan i'r gofod

## Slide 9: Allyrwyr gwres - darfudydd ffan / Uned Coil Ffan (FCU)
Mae’r FCUau yn ddull poblogaidd iawn o wresogi swyddfeydd lle nad oes waliau ar gael yn fewnol er mwyn gosod rheiddiaduron arnynt.
Gosodir yr unedau uwchben y nenfwd ac mae ganddynt gysylltiadau F ac R LTHW ar gyfer gwres.
Mae’r cyfnewidydd gwres yn trosglwyddo’r gwres i’r aer ac mae ffan yn dosbarthu’r gwres hwn i’r swyddfa drwy bibellau.
Yn aml, mae gan yr unedau hyn gysylltiadau ‘dŵr oer’ ar gyfer oeri yn ystod cyfnodau cynhesach.
Uned Coil Ffan (FTU) Grog

## Slide 10: Allyrwyr gwres – darfudydd sgyrtin
Mae gan y math hwn o wresogydd gyfnewidydd gwres copr â ffan, ond mae’n dibynnu ar ddarfudiad naturiol yn unig.
Mae’n cael ei osod o gwmpas ystafell yn lle sgyrtin ac mae’n cynnig gwres cefndirol.
Prif anfantais y math hwn o allyrrydd yw bod llwch yn gallu blocio’r esgyll ac atal y cerrynt darfudo.

## Slide 11: Allyrwyr gwres – gwresogyddion tywelion
Mae’r rhain i’w cael mewn amrywiaeth eang o ddyluniadau a lliwiau a gellir eu defnyddio mewn system gwres canolog wlyb neu’n annibynnol gydag elfen drydanol.
Gall canllaw dywelion gynnwys gwresogydd gwrthdro, arddull tiwb confensiynol neu arddull dylunydd.

## Slide 12: Allyrwyr gwres – panel rheiddiol
Mae paneli rheiddiol yn hylan ac yn ddeniadol i’r llygad, heb unrhyw allyrwyr gwres gweladwy. Maen nhw’n cael eu defnyddio’n aml mewn gosodiadau ysbyty lle maen nhw’n cael eu hadeiladu yn y nenfwd ac yn rheiddio gwres i lawr.

## Slide 13
Unrhyw gwestiynau?